## Slide 1
IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS • SESSÃO TÉCNICA
LocBUS: Telemetria e Rastreamento Veicular Colaborativo
Arquitetura Híbrida de Baixo Custo para o Transporte Universitário Intercampi
R$ 0,00
Conectividade Veicular
Zero chips 4G M2M / operadoras
< R$ 40
Hardware por Ônibus
Apenas 1 ESP32 USB 5V (0.4W)
~220 ms
Latência Ponta a Ponta
Streaming reativo Server-Sent Events
100%
Conformidade LGPD
Sem contas, buffer volátil efêmero
Autor Principal: Guilherme Edgar C. S. R. Guedes • Orientação & Equipe de Pesquisa LocBUS
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) — Centro de Informática & Campus I / Campus IV
Notes: 00:45 min | Cumprimente os membros da banca e os presentes. Apresente seu nome, afiliação (UFPB) e o título do trabalho. Enfatize que o objetivo central da pesquisa foi resolver um gargalo histórico de mobilidade com telemetria frugal de custo zero de conexão veicular.

## Slide 2
CONTEXTO OPERACIONAL • SLIDE 2/12
O Transporte Universitário Intercampi da UFPB
• Extensão Crítica da Rota
O Circular UFPB conecta o Campus I (Castelo Branco) ao Centro de Informática (Mangabeira), cobrindo mais de 14 km por ciclo.
• Gargalos de Tráfego
O trajeto atravessa o bairro dos Bancários, região de altíssima densidade veicular e frequentes engarrafamentos em horários de pico.
• 8 Paradas Acadêmicas Fundamentais
CCHLA -> Reitoria -> Centro de Convivência (RU) -> CCEN -> Centro de Tecnologia (CT) -> Praça da Paz -> Mangabeira Shopping -> Centro de Informática (CI).
• Vulnerabilidade do Estudante
A incerteza quanto ao horário exato do circular expõe alunos e servidores à chuva, sol e riscos de segurança pública em paradas isoladas à noite.
Notes: 01:15 min | Detalhe o trajeto de 14 km entre Castelo Branco e Mangabeira. Explique que o tráfego nos Bancários torna o cumprimento de tabelas horárias estáticas impossível, gerando ansiedade e perda de aulas para a comunidade universitária.

## Slide 3
PROBLEMA & MOTIVAÇÃO • SLIDE 3/12
O Dilema Financeiro e Técnico do Rastreamento Público
CUSTO DE AQUISIÇÃO AVL
R$ 1.500 a R$ 2.500
Módulos industriais embarcados (AVL) exigem instalação invasiva na fiação e na rede CAN dos ônibus, invalidando garantias de frotas licitadas.
CUSTO RECORRENTE 4G M2M
R$ 60 a R$ 120 / mês / bus
Universidades e municípios pequenos operam em restrição orçamentária contínua e frequentemente sofrem com cancelamento de linhas por falta de verba para chips M2M.
A PERGUNTA CIENTÍFICA
Questão de Pesquisa
É possível alcançar a acurácia de rastreadores dedicados usando apenas a conectividade e os smartphones dos passageiros, filtrando ruído e eliminando custos de operadora?
🎯 Paradoxo de Frotas Terceirizadas: A universidade não pode modificar os veículos locados, mas precisa prestar contas do itinerário aos alunos em tempo real.
Notes: 01:30 min | Apresente a dor orçamentária dos órgãos públicos: manter frotas com chips 4G dedicados gera custos de manutenção e burocracia licitatória contínuos. Lance a pergunta central de pesquisa.

## Slide 4
ESTADO DA ARTE I • SLIDE 4/12
Sistemas AVL (Automatic Vehicle Location) Dedicados
CONCEITO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS AVL
• Hardware Embarcado Rígido: Módulos GPS veiculares acoplados a modems 4G/LTE com antenas externas na lataria.
• Integração com Bateria do Veículo: Ligação direta no chicote elétrico (12V/24V) e telemetria na porta OBD-II/CAN.
• Transmissão Ininterrupta: Envio contínuo de pacotes TCP/UDP para servidores centrais a taxas de 1 a 5 Hz.
• Autonomia Operacional: Funciona independentemente da presença de passageiros a bordo.
VANTAGENS vs LIMITAÇÕES CRÍTICAS
• Vantagem: Alta Precisão & Confiabilidade
Dados contínuos de odometria, ignição e velocidade sem interrupções.
• Gargalo 1: Custo Proibitivo de Aquisição
Cada módulo comercial custa entre R$ 1.500 e R$ 2.500.
• Gargalo 2: Custo Recorrente de Conectividade
Planos de dados corporativos M2M oneram permanentemente o orçamento.
• Gargalo 3: Inviabilidade em Ônibus Alugados
Empresas locadoras proíbem corte de fiação e instalação invasiva.
Notes: 01:30 min | Discorra sobre os sistemas AVL clássicos. Destaque que eles são excelentes para empresas privadas ricas, mas inviáveis para universidades públicas com contratos de locação de veículos sem alteração de fiação.

## Slide 5
ESTADO DA ARTE II • SLIDE 5/12
Crowdsourcing Comunitário Puro vs. Balizas BLE
CROWDSOURCING PURO (Ex: Waze, Moovit)
• Vantagem Aparente: Custo zero de hardware adicional, aproveitando os smartphones da população.
• Falha do Falso Positivo (Pedestres): Alguém caminhando na calçada ou de bicicleta próximo à rota é erroneamente registrado como ônibus.
• Vulnerabilidade a GPS Spoofing: Aplicativos podem forjar coordenadas fictícias e corromper o feed de dados.
• Consumo de Bateria do Usuário: Rastreamento contínuo em primeiro e segundo plano sem controle dinâmico.
O PODER DO BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE)
• Hardware Ultra-Econômico: Microcontrolador ESP32 operando como iBeacon custa menos de R$ 40,00.
• Alimentação Não-Invasiva: Plugado diretamente em qualquer carregador veicular USB 5V (consumo < 0.4W).
• Prova Criptográfica de Presença: Raio de alcance calibrado (6 a 8 metros com RSSI > -75 dBm) garante que apenas passageiros fisicamente dentro do salão transmitem.
• Imunidade Total a Pedestres: Quem está na calçada ou no ponto não ativa a transmissão.
Notes: 01:30 min | Contraponto fundamental do artigo: crowdsourcing puro falha por ruído de pedestres e spoofing. O BLE entra como âncora determinística de presença física a bordo, custando meros R$ 40 em uma porta USB comum.

## Slide 6
LACUNA TECNOLÓGICA • SLIDE 6/12
Matriz Comparativa das Abordagens de Rastreamento
Critério de Engenharia | AVL Comercial 4G | Crowdsourcing Puro | LocBUS (Nossa Proposta)
Custo de Hardware | R$ 1.500 - R$ 2.500 | R$ 0,00 | < R$ 40 (ESP32 USB)
Mensalidade de Conectividade | R$ 60 - R$ 120 / mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 (Conexão do Passageiro)
Imunidade a Pedestres | Total (100%) | Baixa (Falsos Positivos) | Determinística (RSSI > -75dBm)
Resistência a Spoofing | Alta | Nula (Vulnerável) | Alta (Clustering + Geofencing)
Instalação no Veículo | Invasiva (Fiação / CAN) | Nenhuma | Plug-and-play USB 5V
Consumo de Bateria do App | N/A | Alto (GPS Constante) | Otimizado (Δt = 4s intermitente)
💡 Síntese: O LocBUS une o custo zero de conectividade do crowdsourcing com o determinismo e a confiabilidade de um rastreador veicular dedicado.
Notes: 01:30 min | Apresente a tabela comparativa. Passe ponto a ponto mostrando que o LocBUS entrega o melhor dos dois mundos: custo de hardware quase nulo sem abrir mão da precisão e segurança contra ruídos.

## Slide 7
A SOLUÇÃO LOCBUS • SLIDE 7/12
Telemetria Híbrida Simbiótica em 4 Etapas
1. Emissão de Beacon a Bordo
O ESP32 alimentado na tomada USB do circular emite pacotes iBeacon BLE em intervalos de 500ms com UUID fixo e potência calibrada.
2. Detecção Automática pela PWA
O passageiro abre a PWA. A API Web Bluetooth detecta o sinal de proximidade (RSSI > -75 dBm) e confirma o embarque real sem intervenção humana.
3. Transmissão Amortecida (Edge GNSS)
O smartphone passa a transmitir suas coordenadas GNSS via HTTPS a cada 4 segundos, mitigando aquecimento e consumo de bateria.
4. Agregação e Streaming SSE
A nuvem valida geofencing e velocidade, calcula o centróide ponderado dos passageiros e despacha a posição para o mapa via Server-Sent Events.
Notes: 01:30 min | Descreva a telemetria simbiótica. Mostre a imagem do smartphone à direita: o botão de 'A bordo' e a detecção de beacon automática. Explique o envio a cada 4 segundos como solução de baixo consumo de energia.

## Slide 8
ENGENHARIA DE SOFTWARE • SLIDE 8/12
Requisitos Funcionais e Não-Funcionais da Plataforma
REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)
• RF01 - Prova Criptográfica BLE
Autenticação determinística de embarque via beacon sem login cadastral.
• RF02 - Geofencing Esférico (80m)
Descarte instantâneo de coordenadas com desvio > 80m da rota viária.
• RF03 - Filtro Cinemático de Velocidade
Teto máximo de 65 km/h para expurgar telemetrias de veículos particulares.
• RF04 - Centróide Ponderado por Acurácia
Fusão de dados de múltiplos passageiros priorizando sensores mais precisos.
• RF05 - Streaming Contínuo SSE
Distribuição unidirecional em tempo real via HTTP para clientes web e mobile.
REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)
• RNF01 - Latência Extremo-a-Extremo < 500ms
Propagação instantânea do evento de telemetria até a renderização no mapa.
• RNF02 - Eficiência Energética de Bateria
Envio intermitente controlado (Δt = 4s) sem drenagem prematura do aparelho.
• RNF03 - Arquitetura PWA Sem Fricção
Disponível diretamente pelo navegador sem exigência de download na Google Play / App Store.
• RNF04 - Privacidade por Projeto (LGPD)
Buffer exclusivamente em memória volátil com TTL (Time-to-Live); nenhum dado pessoal ou IP é persistido em disco.
Notes: 01:00 min | Apresente com objetividade os requisitos de engenharia. Destaque a conformidade com a LGPD: não há cadastro, não há senhas, e o buffer de memória descarta coordenadas com Time-to-Live.

## Slide 9
ARQUITETURA DO SISTEMA • SLIDE 9/12
Pipeline de 4 Camadas Submetido ao IEEE
FLUXO MULTICAMADAS DESACOPLADO
• Camada 1: Veículo (ESP32 BLE)
iBeacon de 0.4W conectado na tomada USB. Emissão a 2.4 GHz sem acesso a dados.
• Camada 2: Borda (Smartphone PWA)
Web Bluetooth API, W3C Geolocation e HTTPS assíncrono com ciclo de 4s.
• Camada 3: Nuvem (FastAPI Core)
Filtros de Geofencing Haversine, cálculo de centróides e broker SSE em memória.
• Camada 4: Cliente (Leaflet.js)
Renderização dinâmica de polilinhas, marcadores em tempo real e cálculo de ETA.
Notes: 01:30 min | Apresente a Figura 1 do artigo. Mostre o fluxo em 4 camadas: do beacon físico no ônibus até o mapa do usuário na parada. Destaque o desacoplamento de responsabilidades e a elegância da arquitetura reativa.

## Slide 10
MODELAGEM ALGORÍTMICA • SLIDE 10/12
Filtragem Cinemática e Centróide Ponderado por Acurácia
1. GEOFENCING HAVERSINE DA ROTA
Fórmula Esférica da Distância:
a = sen²(Δφ/2) + cos(φ₁) · cos(φ₂) · sen²(Δλ/2)
d = 2 · R · atan2(√a, √(1−a))
Regra de Decisão do Backend:
Se min(d(P_k, Rota)) > 80 metros -> Pacote descartado por anomalia de trajetória.
Se V_k > 65 km/h -> Descarte imediato (imunidade a carros e motos particulares ultrapassando o ônibus).
2. FUSÃO SENSORIAL POR ACURÁCIA INVERSA
Cálculo do Peso de Cada Smartphone:
w_k = 1 / max(σ_k, 1.0)
Posição Final do Ônibus (Centróide):
X_bus = ( Σ w_k · X_k ) / ( Σ w_k )
Poder Prático da Equação:
Um aparelho topo de linha com acurácia de 3 metros recebe peso w = 0.33.
Um celular básico com precisão degradada de 20 metros recebe peso w = 0.05.
Resultado: O sinal de maior qualidade domina o centróide com 6.6x mais peso matemático.
Notes: 01:15 min | Explique a beleza matemática: o algoritmo trata as variações dos sensores dos celulares de forma elegante, atribuindo 6.6 vezes mais peso a um sinal com precisão de 3m do que a um com 20m. A fórmula Haversine descarta quem está fora da rua do ônibus.

## Slide 11
RESULTADOS EXPERIMENTAIS • SLIDE 11/12
Validação em Bancada e Teste de Campo em Vias Públicas
✅ 24 Testes Unitários & Integração (100% OK) • Simulação 31 Waypoints CCHLA <-> CI • Latência Média: ~220 ms
Notes: 01:00 min | Apresente as duas evidências concretas: à esquerda, o mapa em tempo real operando com a rota oficial UFPB e 24 testes automatizados 100% aprovados. À direita, a comprovação do teste de campo em movimento em vias públicas com latência de ~220 ms.

## Slide 12
CONCLUSÃO & FUTURO • SLIDE 12/12
Impacto da Engenharia Frugal e Próximos Passos
CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
• Viabilidade Técnica Comprovada: Rastreamento em nível de produção sem custos com contratos de operadoras celulares nos veículos.
• Engenharia Frugal Acessível: Um hardware de menos de R$ 40 viabiliza a modernização do transporte de qualquer instituição de ensino pública.
• Privacidade Rigorosa por Projeto: Zero armazenamento de dados de passageiros, cumprindo integralmente a LGPD.
• Experiência Map-First: Solução PWA instantânea que remove a barreira de instalação de aplicativos pesados.
ROADMAP & PRÓXIMOS PASSOS
• Fase 1: Piloto Físico no Circular UFPB
Instalação definitiva das balizas USB nos circulares ativos de João Pessoa.
• Fase 2: Validação Discente em Massa
Adoção pelos discentes e servidores do Centro de Informática e Campus I.
• Fase 3: ETA Inteligente Preditivo
Integração de modelo de aprendizado de máquina treinado no histórico de tráfego dos Bancários.
• Agradecimentos
Agradecemos à UFPB, aos avaliadores do IEEE Latin America Transactions e abrimos a sessão para perguntas da banca.
Notes: 00:45 min | Feche com firmeza reiterando o compromisso social e científico da engenharia frugal. Agradeça à banca examinadora e coloque-se à disposição para os questionamentos técnicos.